УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от «____» ___________20__ г. № _____

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемая при проведении контрольных (надзорных) мероприятий по проверке исполнения требований, безопасности эскалаторов в метрополитенах, установленных нормативным правовым актом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в области промышленной безопасности

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее – проверочный лист) применяется при проведении контрольных (надзорных) мероприятий по проверке исполнения требований безопасности, установленных нормативным правовым актом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в области промышленной безопасности, проводимой в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих опасные производственные объекты, на которых используются эскалаторы в метрополитенах, в рамках федерального государственного надзора в области промышленной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочный лист.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора):
__________________________________________________________________

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится проверка:
__________________________________________________________________

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на эксплуатируемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем опасные производственные объекты:
__________________________________________________________________

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки:
_____________________________________________________________________________

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок:
__________________________________________________________________

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист:
__________________________________________________________________

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

| № | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования | Ответы на вопросы (да/нет/не распространяется) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Соответствует ли классификация эскалатора тяжелому режиму работы? | Пункт 6Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 3декабря 2020 г. № 488 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23декабря 2020 г., регистрационный № 61728 (далее Пр.20-488) |  |
|  | Предусмотрены ли машинные помещения и проходы в зоне облуживания эскалатора? | Пункт 7Пр.20-488 |  |
|  | Проводится ли эскалаторам экспертиза промышленной безопасности? | Пункт 8Пр.20-488 |  |
|  | Согласовывается ли с организацией-разработчиком или специализированной проектной организацией и владельцем ОПО изменения в его конструкцию? | Пункт 11Пр.20-488 |  |
|  | Согласовываются ли отступления от требований конструкторской документации организацией-изготовителем эскалатора или организацией-разработчиком данной документации, либо со специализированной по эскалаторам проектной организацией? | Пункт 12Пр.20-488 |  |
|  | Осуществляется ли Электроснабжение комплекса (блока) эскалаторов должно осуществляться не менее чем от двух независимых источников питания? | Пункт 20Пр.20-488 |  |
|  | Останавливается ли блокировочным устройством эскалатор в случае расстыковки тяговой цепи? | Пункт 21Пр.20-488 |  |
|  | Исключено ли самопроизвольное разъединение разъемных соединений? | Пункт 23Пр.20-488 |  |
|  | Защищены ли от коррозии составные части эскалатора? | Пункт 26Пр.20-488 |  |
|  | Снабжены ли приспособлениями, обеспечивающими фиксацию неподвижные оси, служащие опорой для блоков, роликов и прочих вращающихся деталей? | Пункт 26Пр.20-488 |  |
|  | Закрыты ли ограждениями легкодоступные части эскалатора, находящиеся в движении? | Пункт 27Пр.20-488 |  |
|  | Обеспечен ли безопасный доступ к механизмам, предохранительным устройствам, электрооборудованию, требующим обслуживания? | Пункт 28Пр.20-488 |  |
|  | Предусмотрены ли устройства, защищающие механизмы и электрооборудование, находящиеся в зоне прохождения и опрокидывания ступеней, от попадания пыли и грязи? | Пункт 29Пр.20-488 |  |
|  | Имеются ли четкие и нестираемые предупреждающие надписи или знаки о видах опасности? | Пункт 30Пр.20-488 |  |
|  | Выполняется ли требование по запасу прочности тяговой цепи не менее 7 | Пункт 43Пр.20-488 |  |
|  | Останавливается ли эскалатор при перемещении натяжного устройства в сторону привода или в обратном направлении на расстояние не более 30 мм? | Пункт 47Пр.20-488 |  |
|  | Предусмотрено ли улавливание груза, предназначенного для натяжения цепей в случае обрыва цепей? | Пункт 51Пр.20-488 |  |
|  | Исключено ли смещение направляющих и их стыков на всех участках трассы? | Пункт 53Пр.20-488 |  |
|  | Сохраняет ли настил ступеней горизонтальное положение на всем пути движения ступеней? | Пункт 54Пр.20-488 |  |
|  | Не превышает ли уклон настила ступеней 1:100 | Пункт 54Пр.20-488 |  |
|  | Не превышает ли Перепад по высоте двух смежных ступеней на горизонтальном участке 4 мм | Пункт 54Пр.20-488 |  |
|  | Не превышает ли разница уровней между горизонтальным участком ступеней у входной площадки и следующей за ним ступенью 30 мм. | Пункт 54Пр.20-488 |  |
|  | Оборудован ли эскалатор тормозной системой, состоящей из одного (или более) рабочего тормоза и автоматически действующего дополнительного (аварийного) тормоза с постоянным моментом торможения? | Пункт 64Пр.20-488 |  |
|  | Действует ли рабочий тормоз при каждом отключении главного или вспомогательного привода? | Пункт 65Пр.20-488 |  |
|  | Установлен ли на главном валу эскалатора дополнительный (аварийный) тормоз? | Пункт 68Пр.20-488 |  |
|  | Останавливает ли дополнительный (аварийный) тормоз эскалатор в случае увеличение номинальной скорости движения лестничного полотна более чем в 1,2 раза | Пункт 68Пр.20-488 |  |
|  | Останавливает ли дополнительный (аварийный) тормоз эскалатор в случае увеличение номинальной скорости движения лестничного полотна более чем в 1,2 раза при самопроизвольном изменении направления движения лестничного полотна работающего на подъем эскалатора | Пункт 68Пр.20-488 |  |
|  | Останавливает ли дополнительный (аварийный) тормоз эскалатор в случае увеличения номинальной скорости движения лестничного полотна более чем в 1,2 раза при срабатывании блокировки превышения допустимых тормозных путей или расчетного времени рабочего торможения более чем на 20 % | Пункт 68Пр.20-488 |  |
|  | Останавливает ли лестничное полотно, дополнительный(аварийный) тормоз с замедлениями, не превышающими 2,00 м/с2при отказе рабочего тормоза (одного из рабочих тормозов) или нарушении кинематической связи между приводом и главным валом? | Пункт 70Пр.20-488 |  |
|  | Осуществляется ли электропитание дополнительного (аварийного) тормоза (тормозов) от двух независимых источников, автоматически замещающих друг друга? При использовании нормального замкнутого тормоза допускается электропитание от одного источника | Пункт 71Пр.20-488 |  |
|  | Производится ли запись в паспорте эскалатора при замене ответственных (расчетных) сварных конструкций тормозов? | Пункт 73Пр.20-488 |  |
|  | Имеет ли поверхность входных площадок (за исключением гребенок) противоскользящее покрытие или рифленая? | Пункт 77Пр.20-488 |  |
|  | Останавливается ли блокировочным устройством эскалатор при попадании в гребенку предметов, создающих опасность повреждения входной площадки/ступени? | Пункт 79Пр.20-488 |  |
|  | Обеспечена ли освещенность входных площадок на уровне пола, измеренная по оси лестничного полотна, не менее 50 лк? | Пункт 81Пр.20-488 |  |
|  | Не превышает ли расстояние между верхними кромками боковых щитов балюстрады ширину ступени более чем на 200 мм? | Пункт 84 Пр.20-488 |  |
|  | Обеспечивается ли величина перепадов перепадов плоскостей между элементами балюстрады (щиты, планки, штапики) со стороны лестничного полотна не более 3 мм? | Пункт 85Пр.20-488 |  |
|  | Обеспечивается ли величина перепадов стыков фартуков не более 0,5 мм? | Пункт 86Пр.20-488 |  |
|  | Исключено ли взаимное смещение стыков фартуков | Пункт 86Пр.20-488 |  |
|  | Обеспечивается ли зазор в стыках щитов и фартуков балюстрады не более 4 мм? | Пункт 89Пр.20-488 |  |
|  | Предусмотрены ли в конструкции балюстрады дефлекторы, препятствующие затягиванию элементов одежды и обуви в зазор между ступенью и фартуком эскалатора? | Пункт 91Пр.20-488 |  |
|  | Заканчивается ли дефлектор у входных площадок эскалатора на расстоянии не менее чем 50 мм до линии пересечения гребенки и не более чем 150 мм за линией пересечения гребенки? | Пункт 92Пр.20-488 |  |
|  | Обеспечивается ли величина коэффициента запаса прочности поручня эскалатора не менее 5? | Пункт 93Пр.20-488 |  |
|  | Имеется ли сертификат на поручень эскалатора с указанием его характеристик? | Пункт 93Пр.20-488 |  |
|  | Обеспечивается ли отличие скорости движения поручней от скорости движения лестничного полотна не более чем на 2%? | Пункт 95 Пр.20-488 |  |
|  | Обеспечивается ли минимальное расстояние от холостой ветви поручня эскалатора до вспомогательных коммуникаций, не относящихся к эскалаторам, 200 мм. | Пункт 96Пр.20-488 |  |
|  | Оборудован ли эскалатор блокировочными устройствами, отключающими электродвигатели с остановкой движения лестничного полотна и невозможностью его пуска? | Пункт 97Пр.20-488 |  |
|  | Установлены ли в верхних и нижних частях эскалатора с двух сторон несамовозвратные выключатели для экстренной остановки эскалатора? | Пункт 98Пр.20-488 |  |
|  | Снабжены ли выключатели для экстренной остановки эскалатора, надписью «СТОП»? | Пункт 98Пр.20-488 |  |
|  | Запускает ли процесс рабочего торможения эскалатора и отключение подачи питания на электродвигатель приведение в действие выключателей «СТОП»? | Пункт 99Пр.20-488 |  |
|  | Сопровождается ли срабатывание блокировки включением сигнала, указывающего на блокировку, повлекшую остановку эскалатора? | Пункт 100Пр.20-488 |  |
|  | Соблюдается ли требование по недопущению одновременной работы главного и вспомогательного приводов? | Пункт 101Пр.20-488 |  |
|  | Соблюдается ли требование по недопущению пуска эскалатора с пассажирами с любого пульта управления в обратном направлении? | Пункт 102Пр.20-488 |  |
|  | Соблюдается ли требование о доступности только для обслуживающего персонала пультов управления для пуска под нагрузкой и остановки эскалатора у верхней и нижней входных площадок? | Пункт 104Пр.20-488 |  |
|  | Обеспечивается ли недопущение пуска эскалатора с пассажирами на полотне с пульта дистанционного управления при отсутствии возможности наблюдения за пассажирами на эскалаторе или при отсутствии переговорной связи с персоналом, находящимся у эскалатора, с выдачей информации, предупреждающей пассажиров о пуске? | Пункт 106Пр.20-488 |  |
|  | Обеспечивается ли постоянное наблюдение за перемещением пассажиров, находящихся на лестничном полотне, с возможностью остановки эскалаторов? | Пункт 107Пр.20-488 |  |
|  | Оборудован ли эскалатор, работающий в режиме ожидания устройствами автоматического пуска, запускающими или ускоряющими эскалатор автоматически с помощью контрольных элементов, реагирующих на приближение пассажира? | Пункт 108Пр.20-488 |  |
|  | Указано ли направление движения эскалатора, работающего в режиме ожидания, с использованием указателей или светофоров? | Пункт 109Пр.20-488 |  |
|  | Предусмотрены ли стационарные пульты управления, установленные вблизи главного вала, устройства съема ступени и в натяжной камере? | Пункт 110Пр.20-488 |  |
|  | Установлены ли штепсельные розетки для переносного пульта управления на металлоконструкциях привода и натяжной камеры, в наклонной части сооружения на расстоянии не более 20 м друг от друга на балюстраде с одной стороны и в проходах с каждой стороны эскалатора? | Пункт 111Пр.20-488 |  |
|  | Исключен ли доступ посторонних лиц внутрь помещений с расположением электропривода эскалатора, подъемно-транспортного оборудования, а также вспомогательных помещений для обеспечения технического обслуживания эскалатора? | Пункт 123Пр.20-488 |  |
|  | Исключен ли доступ в помещение натяжного устройства эскалатора посторонних лиц в том числе в случае если вход в помещение натяжной камеры предусмотрен через люк? | Пункт 124Пр.20-488 |  |
|  | Исключена ли возможность прохода в помещение, в котором размещено натяжное устройство эскалатора, из помещений, не относящихся к обслуживанию и содержанию эскалаторного оборудования? | Пункт 125Пр.20-488 |  |
|  | Оборудована ли лестница в машинное помещение в начале и в конце свободными площадками, равными ширине лестницы, но не менее 900 мм. | Пункт 126Пр.20-488 |  |
|  | Обладают ли лестницы в машинное помещение и натяжную камеру противоскользящими свойствами? | Пункт 128Пр.20-488 |  |
|  | Оборудованы ли машинное помещение и натяжная камера пунктами электропитания для подключения переносного электрооборудования? | Пункт 131Пр.20-488 |  |
|  | Располагается ли кабина для персонала, наблюдающего за пассажирами на лестничном полотне, на нижней входной площадке между спусковым и реверсивным эскалаторами? | Пункт 133Пр.20-488 |  |
|  | Предусмотрена ли площадка перед входом на эскалатор шириной не менее расстояния между наружными краями поручней плюс 80 мм с каждой стороны от выступающего оборудования (барьеров, кабин) и глубиной не менее 4,50 м от конца балюстрады? | Пункт 134Пр.20-488 |  |
|  | Оборудованы ли машинное помещение, эскалаторный тоннель и натяжная камера аварийным освещением, позволяющим осуществлять безопасную эвакуацию персонала? | Пункт 139Пр.20-488 |  |
|  | Соблюдается ли расположение штепсельных розеток по эскалаторному тоннелю на расстоянии не более 20 м друг от друга? | Пункт 140Пр.20-488 |  |
|  | Обеспечивается ли питание Электрического освещения и розеток, установленных в машинном помещении, эскалаторном тоннеле и натяжной камере эскалаторов независимыми от питания привода эскалатора? | Пункт 141Пр.20-488 |  |
|  | Имеется ли разрешительная документация на эскалатор, введенный в эксплуатацию до вступления в силу настоящих ФНП (Пр.20-488)? | Пункт 144Пр.20-488 |  |
|  | Подвергнут ли эскалатор обкатке в течение 48 часов непрерывной работы от главного привода, по 24 часа в каждом направлении? | Пункт 145Пр.20-488 |  |
|  | Подвергнут ли модернизированный или реконструированный эскалатор, или эскалатор после проведенного капитального (капитально-восстановительного) ремонта обкатке в течение 12 часов непрерывной работы от главного привода, по 6 часов в каждом направлении? | Пункт 147Пр.20-488 |  |
|  | Проводились ли грузовые испытания эскалатора? | Пункт 148Пр.20-488 |  |
|  | Оформлялся ли протокол грузовых испытании эскалатора? | Пункт 148Пр.20-488 |  |
|  | Организовывалась ли комиссия по решению вопроса о возможности ввода эскалатора в эксплуатацию? | Пункт 150Пр.20-488 |  |
|  | Составлялся ли по результатам работы комиссии акт о возможности ввода в эксплуатацию эскалатора? | Пункт 152Пр.20-488 |  |
|  | Принималось ли решение о вводе в эксплуатацию эскалатора принимается лицом ответственным за осуществление контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации ОПО? | Пункт 153Пр.20-488 |  |
|  | Наличие в паспорте эскалатора записи о вводе эскалатора в эксплуатацию? | Пункт 153Пр.20-488 |  |
|  | Обеспечено ли организацией, эксплуатирующей ОПО назначение лиц, ответственных за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации эскалатора? | Пункт 156Пр.20-488 |  |
|  | Обеспечено ли организацией, эксплуатирующей ОПО назначение лиц, ответственных за содержание эскалаторов в исправном состоянии и за их безопасную эксплуатацию? | Пункт 156Пр.20-488 |  |
|  | Обеспечено ли организацией, эксплуатирующей ОПО назначение квалифицированного персонала для управления эскалаторами, их обслуживания и ремонта? | Пункт 156Пр.20-488 |  |
|  | Обеспечено ли организацией, эксплуатирующей ОПО проведение подготовки и периодических проверок знаний персонала, осуществляющего обслуживание эскалаторов? | Пункт 156Пр.20-488 |  |
|  | Обеспечены ли лица, ответственные за осуществление производственного контроля за соблюдение требований промышленной безопасности при эксплуатации эскалатора, за исправное состояние и безопасную эксплуатацию эскалатора, должностными инструкциями, нормативными правовыми актами, устанавливающими требования промышленной безопасности, правилами ведения работ на ОПО | Пункт 156Пр.20-488 |  |
|  | Обеспечено ли организацией, эксплуатирующей ОПО организовать проведение периодических осмотров, технического обслуживания и ремонтов эскалаторов | Пункт 156Пр.20-488 |  |
|  | Обеспечено ли организацией, эксплуатирующей ОПО выполнение лицами, ответственными за содержание эскалатора в исправном состоянии и безопасную эксплуатацию, возложенных на них обязанностей | Пункт 157Пр.20-488 |  |
|  | Обеспечивается ли проведение аттестации в области промышленной безопасности (в том числе на знание ФНП) лиц, ответственных за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, за исправное состояние и безопасную эксплуатацию эскалаторов? | Пункт 160 Пр.20-488 |  |
|  | Содержится ли в производственной инструкции машиниста эскалатора перечень неисправностей эскалатора, а также других причин, при которых эксплуатация эскалатора запрещается? | Пункт 163Пр.20-488 |  |
|  | Обеспечен ли постоянный визуальный контроль за пассажирами на лестничном полотне с пульта, установленного в кабине персонала? | Пункт 165Пр.20-488 |  |
|  | Выполняется ли требование по не допуску эскалатора к эксплуатации при несоответствии конструкции эскалатора, его элементов, составных частей и эскалаторных помещений требованиям ФНП? | Пункт 168Пр.20-488 |  |
|  | Выполняется ли требование по не допуску эскалатора к эксплуатации при наличии неисправностей, влияющих на безопасную эксплуатацию эскалатора, которые не могут быть устранены в процессе осмотра, проверки или освидетельствования? | Пункт 168Пр.20-488 |  |
|  | Выполняется ли требование по не допуску эскалатора к эксплуатации при истечении назначенного срока эксплуатации? | Пункт 168Пр.20-488 |  |
|  | Выполняется ли требование по не допуску эскалатора к эксплуатации наличии трещин в металлоконструкции и элементах оборудования? | Пункт 168Пр.20-488 |  |
|  | Выполняется ли требование по недопуску эскалатора к эксплуатации при истекшем сроке технического освидетельствования? | Пункт 168Пр.20-488 |  |
|  | Выполняется ли требование по недопуску эскалатора к эксплуатации при невыполнении технического обслуживания? | Пункт 168Пр.20-488 |  |
|  | Выполняется ли требование по недопуску эскалатора к эксплуатации при неисправности приборов и устройств безопасности | Пункт 168Пр.20-488 |  |
|  | Выполняется ли требование по недопуску эскалатора к эксплуатации при отсутствии персонала, прошедшего проверку знаний в установленном порядке, для осмотра и технического обслуживания эскалатора? | Пункт 168Пр.20-488 |  |
|  | Выполняется ли требование по недопуску эскалатора к эксплуатации при условиях окружающей среды, не соответствующих требованиям эксплуатационной документации? | Пункт 168Пр.20-488 |  |
|  | Выполнен ли ввод эскалатора в эксплуатацию после капитального ремонта, а также по окончании срока работы, установленного предыдущим техническим освидетельствованием владельцем ОПО после осмотра и проверки в объеме технического освидетельствования? | Пункт 169Пр.20-488 |  |
|  | Включены ли работы по осмотру, смазке, замеру износа, очистке, регулировке и замены узлов и деталей (по результатам осмотра и замеров) в комплекс работ по техническому обслуживанию эскалатора? | Пункт 170Пр.20-488 |  |
|  | Проводится ли техническое обслуживание в сроки, устанавливаемые в руководстве по эксплуатации или в инструкции по техническому обслуживанию? | Пункт 171Пр.20-488 |  |
|  | Выполняются ли работы по ремонту, модернизации (реконструкции) эскалатора, такелажные и подъемно-транспортные работы, включая перевозку грузов по эскалаторам, в соответствии с эксплуатационной документацией? | Пункт 172Пр.20-488 |  |
|  | Останавливается ли эскалатор для проведения капитального ремонта по достижении им норм межремонтного пробега или по фактическому техническому состоянию эскалатора? | Пункт 173Пр.20-488 |  |
|  | Соблюдается ли норма межремонтного пробега эскалатора? | Пункт 174Пр.20-488 |  |
|  | Проводится ли периодическое техническое освидетельствование не реже одного раза в 12 месяцев после ввода его в эксплуатацию, капитального ремонта, модернизации? | Пункт 177Пр.20-488 |  |
|  | Принимаются ли решения на основании результатов технического освидетельствования о возможности дальнейшей эксплуатации эскалатора или о проведении ремонтных или восстановительных работ? | Пункт 178Пр.20-488 |  |
|  | Осуществляется ли запись о результатах полного технического освидетельствования и вводе эскалатора в эксплуатацию, а также о сроке очередного периодического технического освидетельствования в паспорте уполномоченным лицом владельца ОПО, проводившим освидетельствование? | Пункт 179Пр.20-488 |  |
|  | Используются ли методы контроля и диагностики, применяемые в процессе эксплуатации эскалатора, или его технического освидетельствования указанные в руководстве по эксплуатации эскалатора? | Пункт 180 Пр.20-488 |  |
|  | Включены ли в комплект эксплуатационных документов инструкции по эксплуатации отдельных комплектующих изделий, механизмов и узлов, перечень быстро изнашиваемых элементов | Пункт 185Пр.20-488 |  |

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
https://vip.1otruda.ru
Дата копирования: 10.03.2021